AMIDOSOFT PE Conc.

AMIDOSOFT PE Conc. - специальный вспомогательный продукт для пул-ап и  полированных артикулов в мокрых процессах.

Химический состав:

Водная дисперсия полиэтилена

Цвет и консистенция при 20С:

Перламутровая бежевая жидкость.

Ионная характеристика:

Неанионный

Стабильность:

Устойчив к электролитам в обычной рабочей концентрации

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40)

AMIDOSOFT PE Conc. можно хранить 1 год со дня доставки.

Не подвергать замораживанию.

Растворимость:

AMIDOSOFT PE Conc. легко растворим в воде в любых пропорциях.

Упаковка:

Бочки/Контейнеры

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Свойства  и характеристики

- Специально разработан для использования в барабане самостоятельно или вместе с AMIDOIL PLUS достигая хорошего пул-ап  и полировочного эффектов.

- Подходит для модных артикулов типа «VEGETALIZATO»(бесхромовое дубление), чтобы получить требуемые эффекты без окончательной отделки распылением.

Использование

AMIDOSOFT PE применяется после барабанного крашения и жирования шкур в новой ванне

при 45˚С и РН 4,0.

Рекомендуемое количество для использования:

2% AMIDOSOFT PE conc.

2% AMIDOIL PLUS

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту																																																																																																																																													 													          Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта