MECTAN BOU

MECTAN BOU–   обезжиривающий и моющий препарат, без растворителей.  Пригоден для всех типов овечьих и козьих кож.

Химический состав:

Модифицированный производный жирного ряда.

Цвет и консистенция при 20С:

Бежевая вязкая жидкость

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 7,5

Стабильность:

Устойчив к щелочам, кислотам, альдегидам и солям хрома низкой концентрации.

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40)

MECTAN BOU можно хранить 1 год со дня доставки.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость:

Использовать предварительно разбавляя в воде в соотношении 1:10.

Интенсивно перемешивать до получения однородной массы, медленно добавляя теплую воду до получения жидкой консистенции.

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Свойства и Характеристики

- С легкостью растворяет и выводит грязь, обеспечивая быструю и качественную чистку

- Предотвращает свойлачивание шерсти, появление закатов

- Используется для процессов мойки, обезжиривания и размочки

- Увеличивает белизну волоса

- При добавлении MECTAN BOU увеличивается эффективность процесса мездрения и обезжиривания

Использование

Отмока                     1-2г/л

Мойка                      1-4г/л

Размочка                 1-2% (%   )

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта