ODINOIL BFZ

ODINOIL BFZ-             биполярный жирующий продукт для одежной и мебельной кожи

Химический состав

Комбинация алканоламидсульфосукцинатов жирных кислот, сложных эфиров, алкиламмония и частично сульфитированных масел и восков.

Цвет и консистенция при  20С:

Бежево-охристая вязкая жидкость

Ионная характеристика:

Биполярный

Ph ( 10%-ный водный раствор)

Около 7

Стабильность:

Совместим с кислотами и щелочами. Обычно используется с анионными и неионогенными вспомогательными продуктами, а также анионными дубильными веществами. Однако совместимость должна быть проверена путем испытаний в каждом отдельном случае. Продукт также устойчив к солям хрома и алюминия, однако пределы концентраций  этих препаратов должны быть рассчитаны путем испытаний.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  ODINOIL BFZ можно хранить минимум  1 год со дня доставки. Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать. Может произойти расслаивание вещества. Размешивать перед использованием!

Растворимость:

ODINOIL BFZ - можно  использовать в неразбавленном виде  или предварительно разбавить водой.

Примечание:

ODINOIL BFZ – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения.

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Свойства и характеристики

- Придает коже высокий уровень мягкости

- Сообщает коже наполненный, упругий, слегка воскоподобный гриф

- Не пригоден для белых и пастельных тонов, потому что ограничен в свето- и теплостойкости

- Улучшает окрашиваемость

- Особенно рекомендуется для новозеландской овчины при производстве одежной кожи, поскольку снижает отдушистость между слоями

Использование

ODINOIL BFZ используется как самостоятельный жирующий продукт или в комбинации с другими жирующими продуктами в различных процессах.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта