ODINOIL GBN

ODINOIL GBN - синтетический  жирующий продукт  для любого типа  кож.

Химический состав

Смесь производных сульфоэфиров фосфорированных эфиров и высокомолекулярных  алифатических углеводородов

Цвет и консистенция при  20С:

Эмульсия цвета слоновой кости

Ионная характеристика:

анионный

Ph ( 10%-ный водный раствор)

Около  6,5

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих  условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40˚C)  ODINOIL GBN можно хранить минимум  1 год со дня доставки. Если продукт был хотя бы раз подвержен заморозке, все массу  нужно аккуратно подогреть и тщательно перемешать. Может произойти расслаивание вещества. Размешивать перед использованием!

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость:

ODINOIL GBN после предварительного растворения с теплой водой (60˚C) может быть смешан с водой в любых пропорциях.

Примечание:

ODINOIL GBN – вещество в форме эмульсии, поэтому может различаться по цвету и консистенции, но это не влияет на технические свойства применения

Упаковка:

Бочки (150кг.)

Свойства и характеристики

- Специально рекомендуют для обивочных артикулов (мебельных, автомобильных) т.к. сообщает

кожам равномерный рисунок лица после разбивки

- Сообщает кожам превосходную мягкость и ощупь

- Шкуры обработанные   ODINOIL GBN   имеют очень приятный воскообразный гриф

- Использование   ODINOIL GBN  как основного жира идеально  для белых и пастельных кож

- Очень хорошая тепло- и светостойкость

- Устойчив  к электролитам

- Дает коже ощущение пористости и пушистости наряду с легким весом

- В производстве велюровых артикулов дает очень яркий ворс

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Использование

ODINOIL GBN  - может использоваться один или в комбинации с другими жирами, таким как  ODINOIL M66, ODINOIL  FFN, ODINOIL LC  в додубливании и в основном  жировании для всех видов мягких артикулов. ODINOIL GBN  - специально рекомендован один или в сочетании с другими жирами, такими как ODINOIL BTB , ODINOIL BTU для белых перчаточных артикулов, т.к придает великолепную  белизну и мягкость,  наряду с хорошей свето- и тепло-стойкостью.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта