REPOLAN ACR

REPOLAN ACR -   Анионная акриловая смола, устойчивая к солям

Химический состав:

Акриловый раствор полимера

Цвет и консистенция при 20˚С:

Желтоватая вязкая жидкость

Ионная характеристика:

Анионный

Активная материя (%):

30+/-1

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при температуре от 5 до 40˚C) REPOLAN AСR можно хранить минимум 1 год со дня доставки.

Упаковка:

Бочки 150 кг

Контейнеры 1000 кг

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Свойства и характеристики

- Особенно применим для улучшения упругости в хромовом дублении и додубливании, благодаря его хорошей устойчивости в этих процессах

- Улучшает наполненность и упругость вет-блю, особенно в области пол

- При использовании REPOLAN ACR совместно с хромом достигается лучшая выбираемость последнего

- Улучшает эластичность лица кож и увеличивает устойчивость на разрыв для всех типов артикулов

- Превосходная свето- и теплостойкость

Использование

REPOLAN ACR в основном применяется в хромовом дублении после базификации, в количестве 1-3% от веса голья. Также может применяться во время нейтрализации, в начале додубливания или после жирования.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны.Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта