RETALIN R7/N

RETALIN R7/N -  синтетический наполняющий дубитель для додубливания всех типов кожи

Химический состав:

На основе азотсодержащей полимерной смолы

Цвет и консистенция при 20С:

Порошок  ненасыщенного бледного цвета

Содержание твердого вещества:

95%+/-1%

Ph (10%-ный водный раствор):

8,5-9,5

Растворимость:

Частично растворим в воде

Свойства и характеристики:

- RETALIN R7/N  обладает избирательными наполняющими качествами, особенно актуален при проблемах с отдушистостью.

- RETALIN R7/N  улучшает наполненность кожи, увеличивает прочность лицевого слоя кож хромового дубления.

- RETALIN R7/N  улучшает способность к окрашиванию и последующему шлифованию.

- Благодаря низкой стягивающей способности препарата не возникает эффекта стяжки лицевого слоя.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта