TEXFOAM ZB

TEXFOAM ZB - специально разработанный антипенный агент для всех типов кожи

Химический состав

Силиконовая эмульсия

Цвет и консистенция при 20С:

Эмульсия белого цвета

Ионная характеристика:

Неионогенный

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 6,0

Стабильность:

Устойчив к электролитам при обычных концентрациях

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 40) TEXFOAM ZB можно хранить минимум 1 год со дня доставки. Продукт очень чувствителен к замораживанию, поэтому должен  транспортироваться и храниться при температуре выше 0 °С. Если продукт был хотя бы раз подвержен замораживанию, то он не годен для дальнейшего использования.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Растворимость:

TEXFOAM ZB   можно использовать в неразбавленном  виде или же предварительно разбавить   водой.

Упаковка:

Бочки(150кг.)

Свойства и характеристики

TEXFOAM ZB – водорастворимый антипенный препарат:

- Мгновенно гасит пену

- Быстрое и стабильное проявление эффекта пеногашения

- Высокая стабильность в процессах обработки  при Ph 4-11

- Хорошая совместимость с красителями, поверхностно-активными веществами, добавками

- На длительное время  предотвращает образование пены

- Низкая концентрация использования

Использование

TEXFOAM ZB - водорастворимый антипенный препарат, использующийся при широком диапазоне Ph(4-11) во всех процессах обработки кожи и меха. Позволяет получить прекрасный результат при минимальном расходе.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта