TEXFOLD-2

TEXFOLD-2 – противоборушестый  продукт для золения

Химический состав:

Базовые органические соединения, сульфиды. Не содержит меркоптанов

Цвет и консистенция при 20 С

Прозрачная густая жидкость

Ионная характеристика:

Анионный

Ph (10%-ный водный раствор)

Приблизительно 9,5-10,5

Срок хранения:

В заводской упаковке при соответствующих условиях (т.е. при  температуре от 5 до 25˚C)  TEXFOLD-2 можно хранить 1 год со дня доставки.

Упаковка:

Контейнеры (1000кг.)

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта

Свойства и Характеристики

- TEXFOLD-2   улучшает раскрываемость структуры шкуры

- Уменьшает нажор и борушистость в процессе золения

- Увеличивает выход по площади кожи

- Достигается лучшее и равномерная очистка лица

- Может использоваться для обоих типов процессов золения кожи (со сжиганием или сохранением волоса)

Использование

TEXFOLD-2   примерно 0,8 % в начале процесса золения и потом еще 0,8 % вместе с последней подачей извести.

Безопасность и экологичность.

Информация указана на листе безопасности, прилагаемом к продукту.

Данная информация базируется на наших практических экспериментах, но не может являться гарантией результата, т.к. условия применения продукта различны. Не несем ответственности за потери и ущерб, нанесенный в результате использования продукта